## Slide 1
노드 구성 & 데이터 흐름
ROS 2 · Raspberry Pi 4 + PC (WSL2) + ESP32
📷 Raspberry Pi 4
🖥 PC (WSL2 · RTX 4060)
⚙ ESP32
cam_image_node
V4L2 640×480 @30fps
JPEG 압축 → LAN 발행
lidar_node
LiDAR D200 전방 30° 스캔
장애물 0.4m 임계
bridge_node
UART 115200 ESP32 ↔ ROS2
명령 파싱 & 상태 수신
cam_yolo_node
YOLOv8s 10-class RTX 4060
ROI + conf + area 필터 → /traffic_sign_topic
cam_line_node
ROI 마스킹 노란/검은선 검출
중앙선 오차 계산 → /vision_status
brain_node (FSM)
CRUISE ↔ AVOID PID 조향 연산
에러 기반 시퀀스 → /esp_command
ESP32
모터/IMU
인코더
UART→PWM
▶
/image_raw/compressed
▶
/image_raw/compressed
▶
/obstacle_status
▼
/traffic_sign_topic
▼
/vision_status
◀
/esp_command
▶
UART TX
◀
/esp_status
▲
/control_state
카메라 스트림
비전 감지 결과
장애물 상태
모터 제어
FSM 피드백
ESP32 상태